Záznam o účinnosti

| a) správní orgán vydávající právní stav ÚPN-SÚ Spálené Poříčí po změně č. 2 | Zastupitelstvo Města Spálené Poříčí |
| --- | --- |
| b) údaje o vydání datum nabytí účinnosti: | 28. 09. 2016 |
| c) údaje o oprávněné úřední osobě pořizovatele jméno a příjmení funkce podpis a otisk úředního razítka | Ing. Anna Mašková vedoucí odboru a stavebního oddělení |

Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš

UrbioProjekt® atelier urbanismu, architektury

a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3

srpen 2016

Obsah dokumentace

A. Textová a tabulková část

B. Grafická část

Obsah textové části:

1. Úvod

1.1 Základní údaje o zadání a podkladech

1.2 Hlavní cíle řešení

1.3 Zhodnocení dříve vypracované a schválené ÚPD a ÚPP

1.4 Zhodnocení výsledků projednání konceptu řešení

2. Návrh řešení

2.1 Vymezení řešeného území

2.2 Základní rozvojové předpoklady území

2.3 Základní urbanistická koncepce

2.4 Návrh prostorového uspořádání včetně zásad využití jednotlivých zón

2.5 Komplexní vyhodnocení kvality životního prostředí

2.6 Návrh regulativů a limitů prostorového a funkčního využití území

2.7 Nároky na plochy mimo zastavěné území, řešení zájmového území

2.8 Návrh územních prvků a systémů ekologické stability území

2.9 Vymezení ochranných pásem

2.10 Návrh koncepce dopravy a technické vybavenosti

2.11 Veřejně prospěšné stavby

2.12 Vyhodnocení záboru LPF a ZPF

2.13 Civilní obrana

Obsah grafické části

1. Funkční využití ploch-právní stav po změně č. 2			1 : 2 000

2. Doprava-právní stav po změně č. 2				1 : 2 000

6. Území města-právní stav po změně č. 2				1 : 25 000

8. Veřejně prospěšné stavby-právní stav po změně č. 2		1 : 2 000

a. Koordinační výkres-právní stav po změně č. 2			1 : 2 000

1. Úvod

1.1 Základní údaje o zadání a podkladech

Územní plán sídelního útvaru Spálené Poříčí byl zpracován na základě požadavku obecního úřadu ve Spáleném Poříčí. Jako podklady byly použity :

- pozemkové mapy 1 :2.000

- doplňující průzkum území 2 února 1995

- urbanistická studie zpracovaná v roce 1993 (ing. arch. Hýsek , Hýsková)

- údaje správců sítí a dostupná předprojektová a projektová příprava investic

- vyhláška zřizující památkovou zónu a ochranné pásmo parku

- návrh prvků lokálního ÚSES pořízený referátem ŽP OÚ P1zeň - jih (ing. Mareš)

1.2 Hlavní cíle řešení

Cílem úkolu byl dopracování urbanistické studie na úroveň územního plánu - doplnění, úprava řešení, projednání.

Požadavky na řešení stanovené obecním úřadem byly:

- návrh funkčního využití ploch s vymezením nových ploch pro výstavbu rodinných domů a pro podnikání

- respektovat kulturní hodnoty území a jejich ochranu

- navrhnout doplnění veřejné a krajinné zeleně, obnovu zámeckého parku

- navrhnout dopravní řešení při zachování sídelního útvaru s komunikací I/19

- navrhnout :zásady pro řešení zařízení infrastruktury včetně základních bilancí. Využít zpracovanou investiční přípravu

- zásobování teplem řešit v rozpracovanosti ve dvou variantách:

1. plynofikace území s bilancí, návrhem možnosti připojení na stávající VTL síť a umístěním regulační stanice,

2.elektrifikaci celého území včetně zásobování teplem

- vymezit regulativy a limity rozvoje

- v rámci ÚPN-SÚ zpracoval návrh vyhlášky o závazných částech ÚPN-SÚ.

1.3 Zhodnocení dříve vypracované a schválené ÚPD a ÚPP

Původní územní plán obce zpracovaný Energoprojektem Praha naprosto nevyhovuje z hlediska řešení rozvoje, předpokládal rozsáhlé demolice s následnou výstavbou panelových bytových domů. Dále uvažoval s neopodstatněným rozvojem velikosti sídelního útvaru. Naprosto negoval přírodní a kulturní hodnoty území. To vedlo k potřebě pořízení nové ÚPD reflektující na změněné společenské podmínky. V 1. etapě byla zpracována urbanistická studie Spáleného Poříčí řešící hlavní zásady urbanistického rozvoje. Potřeba dokumentu s právní závazností projednaného a schváleného zastupitelstvem obce, odpovídajícího ustanovení zákona č . 50/1976 Sb. ve znění

pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek vedla k potřebě zpracování nového územního plánu.

1.4 Zhodnocení výsledků projednání konceptu řešení

Koncept řešení územního plánu byl v rozpracovanosti projednán na Obecním úřadě a návrh technické infrastruktury byl projednán se správci sítí.

Dopracovaná koncepce ÚPN-SÚ pak byla projednána v rozsahu požadovaném pro koncept územního plánu v zastupitelstvu obce, s občany a s dotčenými orgány státní správy. Na základě výsledků projednání pak byl dokončen návrh územního plánu a návrh vyhlášky o závazných

částech územního plánu.

Připomínky a podněty z projednání byly zapracovány do Návrhu územního plánu v souladu se zněním souborného stanoviska.

K připomínce MŽP lze uvést, že potřebné podklady byly k dispozici na okresním úřadu Plzeň - jih k projednání s orgány státní správy.

Územní plán řeší stávající i navržené zastavěné území sídelního útvaru, přičemž nejsou stávající lesy dotčeny záborem LPF . V řešení zájmového území je vyznačeno doplnění stávajících lesních porostů a již zahájené nové zalesnění dle údajů obecního úřadu ve Spáleném Poříčí. Jiné podklady nebyly ze strany obce ani státní správy zhotoviteli předány.

2. Návrh řešení

2.1 Vymezení řešeného území

Územní plán řeší konkrétně v měřítku 1 :2.000 vlastní zastavěné území sídelního útvaru. To se rozkládá po obou březích Bradavy . Je vymezeno na východě rybníkem Hvížďa1kou, na západě výstavbou u Karáskova mlýna podél komunikace 1/19 a areálem vegetační čistírny odpadních vod

na levém břehu Bradavy.

Na severu zasahuje řešené území až k areálu starého a nového hřbitova, a výrobního areálu Engri. Na jihu je řešené území totožné se stávajícím zastavěným územím obce (stavební obvod na Skomlech a areál koupaliště).

Zastavěné území je vymezeno v rozsahu skutečně využitého území k datu 1.4.2015. Do funkčně využitých ploch jsou zahrnuty lokality:

2.2d  – území bydlení-rodinné domy (Br)

2.4a – území bydlení-rodinné domy (Br)

2.5b – plochy sportu

2.5c – plochy sportu

2.5f – území smíšené venkovské (Sv)

2.6a – plochy technické infrastruktury (čistírna odpadních vod)

2.6d – plochy technické infrastruktury (kompostárna)

2.11 – plochy výroby-fotovoltaická výroba elektřiny

2.13 – plochy smíšené venkovské (Sv)

2.14 – území smíšené venkovské (Sv)

2.15 –  plochy technické infrastruktury (sběrný dvůr)

Zájmové území je řešeno v měřítku 1 :25 .000 v rozsahu administrativní obce Spálené Poříčí

jez zahrnuje katastrální území sídel : Číčov, Hořehledy, Hořice, Karlov, Lipnice, Lučiště , Spálené Poříčí, Struhaře, Těnovice, Vlkov, Záluží.

Ve stejném rozsahu v měřítku 1:20.000 je zpracován návrh prvků lokálního ÚSES.

2.2 Základní rozvojové předpoklady území

Sídelní útvar Spálené Poříčí leží jihovýchodně od Plzně ve vzdálenosti zhruba 20 km na státní silnici 1/19. Pro stanovení rozvojových předpokladů je třeba přihlížel k jeho stávající velikosti, postavení v sídelní struktuře, dopravní dostupnosti a ekonomické základně .

2.2.1 Velikost sídelního útvaru

Dle výsledků sčítání má sídelní útvar 1405 obyvatel, z hlediska vývoje počtu obyvatel má dobrou věkovou strukturu

o - 14 let 			23,0%

produktivní			57,2 %

poproduktivní			19,9 %

Vývojové tendence počtu obyvatel však naznačují stagnaci počtu, v dekádě 1980 - 91 pak pokles o cca 10 %. Lze ledy předpokládal mírný nárůst obyvatelstva přirozenou měnou.

2.2.2 Postavení v sídelní struktuře

Sídelní útvar je centrem poměrně rozsáhlého území tvořeného administrativní obcí Spálené Poříčí. Ta zahrnuje sídla: Číčov , Hořehledy, Hořice, Karlov, Lipnice, Lučiště, Spálené Poříčí, Struhaře, Těnovice, Vlkov a Záluží. Celkem obec má 2587 obyvatel (slav 1991) s tendencí k  mírnému poklesu velikosti zvláště pak v menších sídlech. Lze předpokládal mírný trend ke koncentraci obyvatel do sídelního útvaru Spálené Poříčí, které tvoří přirozené centrum tohoto

území .

2.2.3 Ekonomická základna, dopravní dostupnost

Ekonomická základna v sídelním útvaru je tvořena farmou zemědělského družstva,

závodem fy ENGRI s.r.o ., META v.d. a menšími provozovnami. Další pracovní příležitosti poskytuje terciární sféra. Přesto ekonomická základna neodpovídá velikosti sídelního útvaru a za prací vyjíždí zhruba 50 % ekonomicky aktivních, na území celé obce pak 58 %. Z těchto údajů je

zřejmé, že další rozvoj velikosti sídelního útvaru je do značné míry podmíněn růstem ekonomické základny, její nedostatečný rozsah spolu s poměrně špatnou dostupností působí pasivní saldo migrace.

2.2.4 Celkové zhodnocení

Z celkového hodnocení rozvojových možností sídelního útvaru vyplývá nutnost rozvoje ekonomické základny, územní plán vytváří podmínky pro její územní rozvoj.

Celkově lze předpokládat jen mírný růst velikosti sídelního útvaru a stagnaci eventuálně

pokles v zájmovém území. Je navržena velikost v návrhovém období do roku 2015:

sídelní útvar		1500

obec			2500

S ohledem na malou velikost posuzovaného souboru, současnému stavu informační základny a probíhajícím změnám ve společnosti se snižuje spolehlivost zejména dlouhodobých výhledů. Řešení územního plánu je proto zpracováno flexibilně a územní řešení obsahuje dostatek

rezervních ploch (cca 20 % rezerva pro územní rozvoj).

2.3 Základní urbanistická koncepce

Základní urbanistická koncepce řešení vychází ze zachovalé urbanistické struktury sídla. Zůstává zachováno rozdělení sídla na dvě části tokem Bradavy, který tvoří základní kompoziční osu osídlení. Severní pravobřežní historická část sídla je doplněna novou výstavbou jen v minimální míře na jejím okraji (výstavba RD u původního židovského hřbitova). Návrh především řeší regulaci funkčního využití stávajícího území včetně opatření na zkvalitnění obytného a životního prostředí (doplnění krajinné zeleně, obnova zámeckého parku). Na východním okraji území podél komunikace 11/117, mimo kontakt s původní zástavbou jsou vymezeny plochy pro rozvoj podnikatelské výrobní činnosti.

Jižní, levobřežní část sídla zahrnuje především obytnou část sídla . Tu dále posiluje návrh územního plánu návrhem využití pro obytnou funkci, rekreaci a sport. Na levém břehu Bradavy je navržena dále výhledová trasa vedení státní silnice 1/19 mimo historické jádro, avšak v kontaktu se sídelním útvarem (důvody – ekonomické, rozvojové předpoklady) . Toto vedení je kompromis

přihlížející k místním podmínkám a zatížení komunikace 1/19 (převážně osobní, víkendová doprava).

2.4 Návrh prostorového uspořádání včetně zásad využití jednotlivých zón

2.4.1 Památková zóna

Zahrnuje původní historickou zástavbu sídla s výraznou ulicovou formou s obdélníkovým náměstím v centru.

Navrženo je zachovat stávající využití pro funkci obytnou a obslužnou. Doplnění je navrženo u židovského hřbitova na severním okraji až po terénní zlom. Důraz je kladen na rehabilitaci ústředního prostoru a zachování památkových hodnot území. Pro řízení stavební činnosti v tomto území platí památkový regulativ (kap. 2.6.3).

2.4.2 Obytné území jih

Zahrnuje stávající obytnou zónu s novější výstavbou rodinných domů podél silnice 111/17715. Je navrženo doplnění proluk, okrajů zástavby (oboustranné obestavění komunikací) a využití ploch navazujících na západě na stávající výstavbu až po koupaliště a jím procházející

vodoteč. V tomto území jsou ponechány výhledové rezervy jak pro obytnou funkci, tak i pro sport a rekreaci.

Ruší se vymezení územních rezerv lokalitách:

2.1 – ruší se územní rezerva bydlení na východním okraji města jižně od silnice I/19

Vymezují se nové plochy v lokalitách:

2.2a – území bydlení-rodinné domy (Br) – územní rezerva

2.2b – místní komunikace (pro obsluhu obytného území)

2.2c – území bydlení-rodinné domy (Br)

2.3a  – území bydlení-rodinné domy (Br)

2.3b – území bydlení-rodinné domy (Br)

2.3c – území bydlení-rodinné domy (Br)

2.3d – místní komunikace (pro obsluhu obytného území)

2.3e – místní komunikace (pro obsluhu obytného území)

2.4b – území bydlení-rodinné domy (Br)

2.4c – území bydlení-rodinné domy (Br)-územní rezerva

2.5a – území smíšené-venkovské (Sv)

2.5d – území smíšené-venkovské (Sv)

2.5e – území smíšené-venkovské (Sv)

Ruší se plocha 1.21 dle změny č. 1 ÚPN-SÚ a nahrazuje se plochou:

2.16 - území bydlení-rodinné domy (Br), územní rezerva

2.4.3 Obytné území západ

Je navrženo doplnění stávající lokality rodinných domů při komunikaci 11/117 do Blovic. Zde je vymezen i prostor pro výstavbu obytných objektů s živnostenskou činností.

Ruší se vymezení územní rezervy

2.7b – ruší se územní rezerva bydlení na západním okraji města severně od silnice I0/19

Vymezuje se nová plocha:

2.7a – území bydlení-rodinné domy (Br) – územní rezerva, podmínkou využití je posouzení možného vlivu hluku ze silnice I/19 a uvažované přeložky I/19, případná ochranná opatření budou realizována na náklady stavebníků v lokalitě

2.4.4 Výrobní území východ

Navazuje na stávající výrobní území bývalého statku a pivovaru a výroby nábytku. Jsou zde navrženy plochy pro drobné podnikání a výhledové rezervy pro výrobní činnosti na okraji sídelního útvaru podél st. Komunikace. Vymezena je plocha:

2.12 – území smíšené venkovské (Sv) – územní rezerva (lokalita 1.12 dle změny ÚPN-SÚ č. 1 se převádí do územní rezervy)

2.4.5 Občanská vybavenost

Zůstává zachována stávající občanská vybavenost financovaná státem a obcí. V návaznosti na areál školy a obecního úřadu jsou vymezeny prostory pro výstavbu domu s pečovatelskou službou a školní tělocvičny . Ostatní občanská vybavenost bude přednostně umisťována v centrální

oblasti. Možnosti jejího rozmístění jsou dány regulativy jednotlivých funkčních ploch.

2.5 Komplexní vyhodnocení kvality životního prostřední

Sídelní útvar leží z hlediska životního prostředí v krajině relativně harmonické s málo narušeným životním prostředím. Hlavní příčinou narušení v širším hledisku je zemědělství a jeho velkoplošný způsob hospodaření, v měřítku vlastního sídelního útvaru pak především doprava vedoucí středem sídelního útvaru a a zásobování teplem, kdy tepelné zdroje (kotelny i drobná individuální topeniště) spalují převážně nekvalitní hnědé uhlí.

Komplexní tvorba životního prostředí pak vyžaduje nalezení dlouhodobě udržitelného kompromisu požadavků na využívání prostředí při zachování maxima kvalit prostředí a jeho ekologické stability.

2.5.1 Ochrana ovzduší

Základním předpokladem zlepšení stavu ovzduší je odstranění topenišť spalujících  nekvalitní pevná paliva. Územní plán předpokládá nahrazení hnědého uhlí ušlechtilými palivy, přednostně velkých kotelen jako největších zdrojů znečištění, postupně pak i v malých topeništích. Variantně je uvažováno s plynofikací sídelního útvaru nebo kompletní elektrifikací. Přípustné je spalování dalších ušlechtilých paliv (dřevo a dřevní odpad, nízkosirnaté topné oleje).

Kontaktní plochy zemědělského půdního fondu na okrajích sídla jsou doporučeny k převedení na trvalé travní porosty, což omezí větrnou erozi a následně i znečištění ovzduší polétavým prachem. Obdobný význam má i úprava prostranství v sídelním útvaru (parkové úpravy, zpevněné plochy) .

2.5.2 Ochrana čistoty vod

Zásadním opatřením je odkanalizování celého území sídelního úl varu s likvidací odpadních vod v již vybudované vegetační čistírně. K ochraně před vodní erozí je navrženo doplnění břehové zeleně podél vodotečí.

2.5.3 Ochrana před hlukem a negativními vlivy dopravy

Hlavním zdrojem narušení životního prostředí je doprava, především nákladní vedená  středem sídelního útvaru. Radikální náprava odvedením veškeré dopravy mimo sídelní útvar s ohledem na značný podíl cílové dopravy i z hledisek ekonomických (návštěvnost sídla, nákladnost řešení) je nereálná . Ke zlepšení situace je navržena řada dílčích opatření:

- zlepšení technických parametrů průtahů st. silnic (povrchy, plynulost jízdy)

- omezení účinků nákladní dopravy soustředěním podnikatelských aktivit do výrobní zóny na východním okraji sídla s parkováním nákladních automobilů v této zóně

- výsadba zeleně podél hlavní komunikace (parková úprava náměstí, úprava Plzeňské ulice s oddělením chodníku na jižní straně a parkovišť od komunikace zelení)

- omezení dopravy organizačními opatřeními (rychlost jízdy, omezení provozu zemědělských vozidel a strojů, které je podmíněno racionálním návrhem zemědělských komunikací v rámci pozemkových úprav)

- stavebními zásahy do stávajících objektů podél státních komunikací (trojité zasklení, vyšší plné oploceni, změna ve využití objektů)

Ve výhledovém řešení je navržena v souladu se ZÚR Plzeňského kraje přeložka silnice I/19 severně od zastavěného území města.

2.5.4 Ochrana před přirozenou radioaktivitou

Ze zákona vyplývá nutnost pro novou investiční výstavbu provést měřeni radioaktivity podloží a navrhnout případná technická opatření k omezení jejího vlivu. U stávajících objektů je doporučeno provést měření skutečné úrovně radioaktivity a podle výsledku navrhnout řešení. Ke zvýšení úrovně může dojít v rámci náhrady lokálního vytápění, kdy dojde k omezení větrání. Větší

riziko je dále u objektů nepodsklepených.

2.5.5 Likvidace odpadu

Stávající skládka Milínov bude využívána do roku 1996. V sídelním útvaru je zaveden separovaný sběr odpadu (sklo, papír). Po ukončení skládkování na stávající skládce bude nakládání s odpadu řešeno v souladu s okresní koncepcí zacházení s odpady, eventuálně využitím možností skládkování na vyhovujících skládkách v sousedním okrese Rokycany.

U čistírny odpadních vod je v souladu s platným stavebním povolením vymezena plocha pro kompostárnu. Stavba bude vodohospodářsky zabezpečena.

2.6 Návrh regulativů a limitů prostorového a funkčního využití území

Regulativ a limity plošného rozvoje území sídelního útvaru jsou výrazně ovlivněny potřebou ochrany památkové hodnoty sídla s výraznou ulicovou formou zástavby a polohou v údolní nivě Bradavy.

2.6.1 Plošný rozvoj

Pravobřežní část sídla je v rozvoji limitována zájmem zachovat panorama sídelního útvaru z dálkových pohledů, není proto možný rozvoj severním směrem do svahů údolí Bradavy. Možnost dalšího plošného rozvoje je pouze v okrajové části území podél komunikace 11/117 do Těnovic.

Levobřežní, novější část sídla skýtá větší možnosti plošného rozvoje především doplněním stávající zástavby rodinných domků po okrajích při zachování přírodních kvalit území (koupaliště a doprovodná zeleň vodoteče).

2.6.2 Funkční regulativ

Územní plán vymezuje funkce jednotlivých ploch s podrobným určením přípustného způsobu využití a možností výjimečného řešení.

Plochy rekreace

1. Hlavní využití-plochy jsou určeny pro pozemky určené pro individuální a rodinnou rekreaci v kvalitním přírodním prostředí

2. Přípustné využití-v plochách je přípustné umísťovat:

- pozemky pro rekreační objekty

- zařízení sportu pro potřeby těchto ploch

- veřejná prostranství

-zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch

3. Podmíněně přípustné využití-v plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

- garáže pro obsluhu tohoto území, pokud nenarušují charakter území a kvalitu prostředí

- zařízení veřejného stravování, pokud jejich provoz nenarušuje kvalitu prostředí

4. Nepřípustné využití-v plochách je nepřípustné umísťovat:

- veškeré výrobní aktivity

- chov domácích zvířat pro komerční účely

- chov užitkových zvířat

4. Podmínky prostorového uspořádání

- maximální podíl zastavění 10%

- přízemní objekty s možností využití podkroví

Plochy výroby-fotovoltaická výroba elektřiny

1. Hlavní využití-území je určeno výhradně pro umísťování zařízení pro fotovoltaickou výrobu elektrické energie

2. Přípustné využití-v území je přípustné umísťovat:

- fotovoltaické panely

- rozvody silových kabelů, regulační a měřící techniku pro FVE a zařízení transformační stanice a měnírny proudu

- zabezpečovací zařízení

- související plochy dopravní infrastruktury

- chov zvířat pro údržbu pozemku

3.  Nepřípustné využití-v území je nepřípustné umísťovat

- ostatní zařízení výroby

- jiné druhy výroby energie (např. z biomasy, větrné elektrárny, bioplynové stanice)

Další regulativy jednotlivých funkčních ploch je součástí Vyhlášky o závazných částech územního plánu.

2.6.3 Regulativ MPZ Spálené Poříčí

MPZ Spálené Poříčí byla vyhlášena z důvodu nutnosti památkové ochrany hodnotného historického sídelního celku. Význam sídla spočívá zejména v celkově dobře zachované urbanistické struktuře drobného ulicového městečka. Jeho podélná osa sleduje vrstevnici v údolí potoka Bradavy. Hlavní hodnoty a zároveň dominanty sídla tvoří zámek, v jádře renesanční, koncipovaný na podélnou osu městečka a v jádře gotický kostel na náměstí před zámkem. Zástavba je velice kompaktní, rytmickým řazením podélných a štítových objektů pohledově vyvážená

a působivá. Je tvořena poměrně jednotnou a většinou slohovou drobnou zděnou zástavbou s převažujícími rysy klasicismu a především empíru v jednoduché venkovské formě. Nad běžné měřítko vyniká kromě zmíněného zámku a kostela zejména původně barokní panský dvůr s empírovým pivovarem s komínem.

Zástavba historického jádra je lemována po obou stranách liniemi stodol . Na červeň pálených krytin střech a bělost vápenných omítek navazují zelené pásy zahrad. V podélném směru zástavbu omezují rybníky a mlýny, za nimiž dále proti proudu potoka pokračuje rozlehlý krajinářský zámecký park a po směru toku lučinaté údolí sevřené zalesněnými svahy. Pouze v místě přechodu silnice přes most na protější jižní břeh je zeleň luk přerušena expandující zástavbou rodinných domků v rozvolněné formě prostoupené zahradami. Severní svahy nad náměstím s poli

s mezemi ubíhajícími k obzoru se zvedají od trojice hřbitovů, dvou křesťanských a židovského.

Takto lze stručně charakterizovat Spálené Poříčí, jeho výraz a působení v krajině. Obecné principy tohoto charakteru je nutné dodržet a rozvíjet, rehabilitovat odstraňováním rušivých zásahů,  i dalším stavebním vývoji a uchovat tak genia loci pro budoucnost. Tomuto účelu slouží následující závazné podmínky regulativu MPZ Spálené Poříčí:

Obecné principy vycházející ze statutu MPZ:

1 . Zachování, údržba a rehabilitace nemovitých kulturních

památek .

2. Zachování, údržba a rehabilitace objektů památkového zájmu, resp. objektů vhodně dotvářejících MPZ.

3. Postupná eliminace rušivých prvků v území MPZ jejich odstraněním, celkovou či dílčí úpravou.

4. Zachování a postupná rehabilitace dochovaného historického obrazu, včetně volných ploch.

5. Kromě výjimečných případů nevhodných novodobých objektů preferoval rekonstrukce před celkovými demolicemi a novostavbami

6. Jednoznačná preference úprav objektů a ploch na základě maximálně možného poznání historického vývoje příslušného místa před šablonovým řešením.

7. Respektování půdorysné osnovy, parcelace a uličních čar.

Další obecné podmínky pro celé území MPZ :

1. Respektování střech, hmot, výšek, orientace objektů a sklonů

2 . Respektování základních principů členění a navazujících funkcí (vstupy, vjezdy, okna) .

3 . Používání tradičních materiálů pro vnější povrchy

a) staveb

- červená pálená tašková krytina, případně šindel, hladké štukové vápenné omítky fasád

- klasické barevné odstíny fasád (okry, olivově zelené, skořicově červené , šedomodré, šedé, šmolkově modré, bílá tlumená)

- dřevěné výplně otvorů alespoň v uličních fasádách

- zděné omítané ohradní zdi nebo plaňkové či tyčkové ploty.

b) komunikací

- kamenná dlažba (kostky, valouny)

- betonová dlažba jednoduchého tvaru imitující dlažební kostky

- hutněné pískové cesty

c) veřejných prostranství

- dtto

- travnaté plochy

4. Používáni tradičních domácích listnatých dřevin na veřejných prostranstvích a plochách bezprostředně viditelných z těchto prostranství a to celkově v omezené míře.

Speciální podmínky pro jednotlivé části území MPZ:

a) Náměstí

Leží zde těžiště MPZ, je zde zapotřebí celkové koncepční zpracování potřebných úprav objektů a ploch v textové a grafické formě. Předchozí obecné podmínky je zde nutno rozšířil:

1 . Na důslednou postupnou rehabilitaci fasád z hlediska slohového výrazu jednotlivých objektů a to jak v členění, lak i v použitých materiálech. Nepřípustná jsou zejména plastová a kovová okna, dveře, vrata, výlohy, markýzy, dále obklady fasád a soklů, rozměrné střešní vikýře, rozměrná a ztvárněním a materiálem cizorodá reklamní označení a poutače, neony, satelitní antény.

2. Na rehabilitaci veřejného prostoru a komunikací, zviditelnění dominant kostela a zámku se zdůrazněním kompoziční osy . Je nutno zachoval a doplnil žulovou dlažbu komunikací, v dalších plochách použít kombinaci pískových a valounových ploch, chodníky dlážděné kostkami  žulovými nebo alespoň betonovými se žlutavým povrchem.

Zatravněné plochy a vzrostlou zeleň vymezil tak, aby nebránila možnosti celkového vnímání prostoru náměstí s jeho dominantami a jeho kompozičním spojení s areálem zámku. Naopak hustší výsadbou vzrostlých stromů odclonil objekt nákupního střediska. Výrazně omezit stromy v okolí kostela.

Prostor doplnit o drobnou architekturu, kašnu, lavičky a přenosnou květinovou výsadbu v nádobách. Kamenné plastiky u kostela je třeba vzhledem k jejich technickému stavu přemístit do krytého prostoru (zámek) a nahradit kopiemi. Je vhodné obnovil vydělení sakrálního prostoru kolem kostela zídkou se začleněním kopií soch - viz situace na mapě Josefského vojenského mapování. Elektrické a telefonní rozvody uložil do země, veřejné osvětlení řešil výtvarně jednoduchým a nedominujícím způsobem dle již započaté realizace.

b) Plzeňská ulice

Přirozené pokračování náměstí tvořící charakteristickou osnovu sídla. Podmínky jsou v podstatě shodné s náměstím.

c) Prostor mezi autobusovým nádražím, zámkem a ulicí k pivovaru. Okrajový prostor MPZ významný situováním velkých stavebních areálů s průhledy do okolní krajiny. Obecné podmínky je nutno doplnil především rehabilitací prostoru aut. nádraží, které nyní působí v okolní zástavbě

neorganicky a budí dojem proluky. Je nutno zcelil plochy komunikací s náměstím, odstranil transformátor a vytvořil odpovídající uzavření severní strany v kontextu okolních hmotných objektů dvora, zámku a fary.

Vhodné je doplnění zeleně za zámkem v prostoru bývalého parku a vzrostlými stromy odclonit objekt školky a další navazující novostavby. Zeleň začlenil také do prostoru autobusového nádraží.

Severní předpolí zámku dotvořil v návaznosti na ohradní zeď předzámčí obdobnou, ale nižší zídkou, pokračující až ke školce a přerušenou vrátky bočního zámeckého vstupu .

Cenný prostor hřbitovů a rybníčku řešit jako jednotný krajinný prvek s dominantou přístupové aleje.

d) ulice k Židovskému hřbitovu. Tvoří malebnou, klidnou enklávu s průhledy do volné krajiny. Kromě obecných podmínek je nutno zvláště usilovat o obnovu tradičních ohradních zdí, bran a plotů (fotodokumentace k dispozici v PÚ v Plzni nebo u autora). Komunikace by měla mít povahu zhutněné pískové cesty. Zapojení zeleně, trávníků, může být výraznější (spíše ovocné stromy a pod.). Veřejné osvětlení musí být nenápadné, vedení elektřiny a telefonu v zemi.

e) Ulice k mostu. Prostor obsahuje řadu cenných objektů, má vyloženě městský charakter. Půvab zástavby vrcholící mostem poněkud degraduje dopravní zátěž. Kromě podmínek v podstatě shodných s náměstím je vhodné doplnit možnost uplatnění obchodních partnerů formou drobných obchůdků s výkladci krytými dveřnicemi, kolmými vývěsními štíty a pod. Veřejné osvětlení musí být umístěno na konzolách.

f) Ulice od ulice Plzeňské ke mlýnu. Malebná jednoduchá a jednotná zástavba pří2emních objektů

zapojená do přírodního rámce zahrad a rybníka. V této části je nutno zachovat především hmotové

a dispoziční uspořádání jednotlivých objektů, tradiční materiály střech a omítek.

g) Prostory zahrad a protilehlého břehu Bradavy včetně okolí Podzámeckého rybníka. Tyto partie mají ryze venkovskou povahu s velkým zastoupením zeleně zahrad a břehů potoka a rybníka. Tento

charakter je nutno dále dodržet, nezahušťovat zástavbu, zachovat případně obnovit hmoty stodol v zadních traktech domů pře náměstí, důsledně uplatit pouze zděné omítané a dřevěné tyčkové ploty. Dodržet tradiční materiály fasád a střech. Běžnou zástavbu je třeba podřídit působení památkově hodnotných objektů, které je nutno rehabilitovat. Kromě hlavní komunikace dávat přednost přírodnímu povrchu cest při březích a vjezdech do zahrad.

2.6.4 Zásady architektonického řešení objektů

V následné předprojektové a projektové přípravě staveb je nezbytné respektovat požadavky na kvalitní architektonické řešení odpovídající charakteru sídelního útvaru. Stavební zásahy v území památkové zóny je nutno projednat předem se státními orgány ochrany památek. Zásady pro novou výstavbu:

- drobné měřítko objektů, větší objekty členité

- střechy sedlové, event. polovalby, možné střešní vikýře, sklon 35° - 45°)

- omítky hladké, dřevěné obklady na hospod. objektech, střešní krytiny tvrdé, drobněji členěné (tašky, břidlice, maloformátové šablony, asfaltové šindele)

- oplocení dřevěné, zděné nebo jejich kombinace (drátěné pletivo přípustné pouze mimo veřejnosti přístupné prostory-mezi sousedy, "do zemědělského půdního fondu").

2.7 Nároky na plochy mimo zastavěné území, řešení zájmového území

Mimo současně zastavěné plochy je navržen stavební rozvoj především v jižní , levobřežní části sídelního útvaru. Nové plochy doplňující stávající zástavbu nebo na ní přímo navazují v zájmu ekonomického využití stávajících investic (komunikace, inženýrské sítě) při udržení kompaktnosti zástavby sídla.

V lokalitě rekreačních chat Pastviště se vymezuje plocha pro její rozšíření:

2.8 – plochy rekreace

Zájmové území sídelního útvaru zahrnuje území administrativní obce Spálené Poříčí . V  něm zůstanou zachována stávající sídla Číčov, Hořehledy , Lipnice, Lučiště, Struhaře, Těnovice a sídelní lokality Hořice, Karlov , Vlkov a Záluží. Nová sídla ani sídelní lokality nebudou ve volné

krajině vytvářeny, stávající osídlení bude stabilizováno.

2.8 Návrh územních prvků a systémů ekologické stability území

Na území města je vyznačen v Grafické příloze 6-Území města-změna č. 2 regionální ÚSES v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje. V území řešeném ÚPN-SÚ Spálené Poříčí a jeho změnou č. 2 je vymezen lokální ÚSES v souladu s Generelem LÚSES (zpracoval GeoVision s.r.o. Plzeň).

2.9 Vymezení ochranných pásem

V řešeném území sídelního útvaru jsou vymezena ochranná pásma

- hřbitov						50 m

- vegetační čistírna odpadních vod			50 m

- areál zemědělského družstva			50 m (není živočišná výroba)

- zdroje pitné vody v zámeckém parku

Ochranná pásma nezasahují bytovou výstavbu původní ani navrženou. Ochranná pásma vodních zdrojů se nacházejí v parku, u něhož se předpokládá obnova v duchu přírodního (anglického) parku, v jeho rámci bude zajištěna i ochrana vodních zdrojů.

Ochranná pásma liniových vedení technické infrastruktury a komunikací zůstávají zachována , nejsou dotčena nově navrženou výstavbou.

2.10 Návrh koncepce dopravy a technické vybavenosti

2.10.1 Doprava

1. Všeobecně

Spálené Poříčí leží na státní silnici I. třídy č. 19 asi 30 km jihovýchodně od Plzně. Kromě této páteřní komunikace vedené ve směru západ východ procházejí sídlem ještě silnice II . a III. třídy oblastního významu. Dopravní situace v některých částech obce je nepříznivá vzhledem k směrovému a šířkovému uspořádání.

Dopravní vztahy sledovaného území jsou dány tranzitní dopravou po 1/19 a na ostatních komunikacích převážně dopravou zdrojovou a cílovou .

Výchozími podklady pro návrh ÚPN - SÚ Spálené Poříčí byly:

- doplňující průzkumy pro ÚPN - SÚ

- urbanistická studie 1992

- studie Energoprojektu 1973

- celostátní sčítání dopravy 1990

- souborné stanovisko zadavatele

Návrh dopravního řešení přistupuje komplexně k řešení dopravní situace obce, přičemž vychází z nadřazenosti dopravních tahů a předpokládaného nárůstu dopravních zátěží v některých směrech. Veškeré navrhované úpravy byly v rozpracovanosti konzultovány se zástupci zainteresovaných orgánů dopravy a byly projednány při jednání na OÚ Spálené Poříčí.

2.Silniční doprava

Navrhované úpravy na síti státních silnic, jakož i na místních komunikacích vycházejí jak z předchozích ÚPD, jak z dopravních a urbanisticko-architektonických potřeb rozvoje města. V rámci návrhu byl zakreslen koridor možného vedení přeložky trasy 1/19.

a) Průtahy státní silniční sítě

Hlavní dopravní kostra je tvořena silnicemi I . třídy Č. 19, I I . třídy Č. 117 a I I I. třídy Č. 11739 a 17715.

Dopravní zátěže na těchto komunikacích vycházejí z celostátního sčítání dopravy s přepočtovými koeficienty pro rok 2010.

- I/19

Komunikace je nejzatíženějším tahem sledovaného území směrem na Plzeň a je součástí tahu Plzeň-Rožmitál-Tábor. Lze na ní předpokládat zatížení až 4500 vozidel za 24 hodin.

V souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje je ve změně č. 2 ÚPN-SÚ Spálené Poříčí vymezena trasa severního obchvatu sídla jako záměr koridorem bchvatu v šíři 200 metrů v grafické příloze 6.Území města-změna č. 2

Lokalita:

2.9 – státní komunikace (koridor obchvatu I/19-územní rezerva)

- 11/117

Silnice prochází obcí od jihozápadu k severu a je napojena na průtah I/19 v obci. Značná část dopravy na této silnici je vázána zemědělskou a lesnickou dopravou. Dopravní zálě2e dosahují v návrhovém roce cca 1000 vozidel/24 hodin.

Vzhledem k místnímu významu a zátěžím se nepředpokládají úpravy v trase této komunikace.

Navrhovaná kategorie 	S 7 , 5/60

MS 8/60

- Silnice III. třídy ( 11739, 17715

Silnice mají převážně místní charakter, obstarávají dopravní spojení ve směru na obce Těnovice a Struhaře. Vzhledem k místnímu významu a malým dopravním zátěžím se nepředpokládají úpravy v trasách těchto komunikací.

Navrhované kategorie 	S 7,5/60

MS 8/60

Místní komunikace

Uliční síť místních komunikaci je v sídelním útvaru dána jeho založením a dalším stavebním vývojem. Síť místních komunikací je řešena v systému komunikaci motoristických C2, C3, nemotoristických Dl a D3.

- MK C2, C3,

Doplňují hlavní komunikační kostru obce, využívají převážně stávající uliční sítě obce, v některých místech se doplňují o nové úseky (zejména v místech nově určených funkčních ploch) .

Ze stávajícího systému se převádí některé úseky do komunikaci nemotoristických D1 (zklidněné komunikace se smíšeným provozem pěší a motoristické dopravy) .

Veškeré úpravy navrhované jsou zřejmé ze situace 1 2000.

Navrhovaná kategorie 	MO 8/50 , 40

MO 7/40,30

Funkční třída 			MK obslužná C2, C3

- MK Dl nemotoristické

Jsou navrženy jako obytné zóny, umožňující zpřístupněni lokalit individuální obytné zástavby formou smíšeného provozu motoristického a pěšího po společných komunikacích, nebo jako pěší zóny, upřednostňující pěší dopravu v obchodní části obce s možnosti zásobováni ve

vyhrazených denních intervalech . Trasy komunikací jsou zakresleny v grafické části 1: 2000.

Minimální šířky jednotlivých komunikací jsou 4,00 m.

D3, komunikace pro pěší

Převedení některých MK do systému komunikací nemotoristických D1umožňuje ve spojení s dostatečně kapacitními chodníky v souběhu se silnicemi státní silniční sítě a s místními  komunikacemi motoristickými dostatečně kapacitní síť pěších tras, spojujících veškerá těžiště pěší dopravy ve městě. Síť vychází z potřeb a využití jednotlivých funkčních ploch a v některých

částech jednoznačně upřednostňuje pěší dopravu před dopravou motoristickou.

- účelové komunikace

Vně intravilánu města je síť místních komunikaci doplněna komunikacemi účelovými, které umožňují propojení zemědělských a lesnických doprav tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí obce.

3. Dopravní plochy

Rozvoj automobilismu neustále vyvolává poptávku po parkovacích a garážovacích plochách. Návrh parkovacích a garážovacích stání vychází z počtu obyvatel v hromadné bytové výstavbě a stupně automobilizace 1 : 3,5 a platných ukazatelů ČSN 73 61 10. Pokrytí potřeb je zajištěno dle grafické přílohy při předpokládaných úvahách

- doplnění lokalit řadových garáží

- při zastupitelnosti parkovacích ploch v různých časových úsecích dne (stupeň zastupitelnosti 30%)

- při organizování parkovišť u podniků v rámci možností na vlastních pozemcích

- vymezením prostoru pro parkování na některých komunikacích C3 s dostatečnými šířkovými

parametry, resp. u obytných domů na komunikacích D1 se zachováním vyhovující šířky pro průjezd při vhodné organizaci dopravy.

Předložený návrh vychází z předpokladu, že odstavování a parkování vozidel v zónách individuální bytové zástavby , tj. rodinných domků a vil, se bude odehrávat na vlastních (soukromých parcelách).

4. Zařízení dopravy

V návrhu se předpokládá zachování stávajících ploch dopravních zařízení a dále se rozšiřuje o plochu pro výhledové umístění ČS, kterou zpracovatel v dané lokalitě převzal na základě souborného stanoviska .

5. Hromadná doprava

Spálené Poříčí je napojeno na své okolí několika autobusovými linkami. Počet linek je dán potřebou přemísťovacích vztahů za prací , atraktivitou SÚ vůči spádovému území a vazbou na Plzeň. Návrh předpokládá zachování nově vybudovaného autobusového nádraží v centrální částí obce.

6 . Negativní vlivy dopravy

Výpočet byl proveden dle platných metodických pokynů pro výpočet hluku z pozemní dopravy. Vstupní údaje vycházely ze sčítání dopravy 1990 s růstovými koeficienty pro rok 2010 a byly stanoveny hladiny pro tuto zátěž ve vzdálenosti 10 m od komunikace. Podél silnice III. třídy č. 11739 a místních komunikací nebyly hladiny hluku stanoveny vzhledem k menším dopravním zátěžím a k nedostupnosti přesnějších podkladů pro teoretický výpočet.

2.10.2 Vodní hospodářství

1. VODNÍ TOKY

Současný stav

Území obce Spálené Poříčí celé náleží podle základní vodohospodářské mapy v měřítku 1;50000 do povodí vodního toku Bradavy, která je pravostranným přítokem řeky Úslavy Jedná se vcelku o povodí č.1-10 - 05-050.

Říčka Bradava je významným vodním tokem podle seznamu, uvedeného v příloze k vyhlášce č.28/1975 Sb. a to s ukončujícím profilem v ř . km 7, což je v prostoru pod Karáskovým mlýnem pod obcí Spálené Poříčí. Na území obce se dále nacházejí jako vodní toky Dražkovický . potok a Struhařovský potok se svými přítoky, které ústí z levé strany do toku Bradavy a dále bezejmenné potoky zaústěné do Bradavy z pravé strany. Na toku Bradavy se nachází nad obcí Spálené Poříčí v ř.km 9.5, malý rybník Hvížďalka o zatopené ploše 7.0 ha a objemu 70 tisíc m3 .

Dále je uprostřed obce u zámku malý Hálův, rybník a při pravost raném bočním přítoku do Bradavy v prostoru pod hřbitovem, soustava malých rybníčků. Vodní tok Bradavy je v intravilánu obce regulovaný.

Vymezen je koridor pro ochranný extravilánový příkop odvádějící srážkové vody z ploch severovýchodně od zastavěného území do Bradavy. Lokalita:

2.10 – vodní plochy a toky (ochranný  příkop)

2. OCHRANNÁ PÁSMA

Širší ochranná pásma se zde nevyskytují. Jsou zde pásma hygienické ochrany vodních zdrojů obce Spálené Poříčí v prostoru východní části obce, a to navržená podle zprávy o zhodnocení podzemní vody, vypracované firmou Aquatest SG v březnu 1995. Kromě pásem hygienické ochrany I. stupně, která jsou navržená oplocená, jsou dále PHO II. stupně-vnitřní (II. a) a PHO II. stupně-vnější (II. b). Přitom návrh vnějšího PHO II. stupně zasahuje prakticky celý severovýchodní kvadrant řešeného území ÚPN-SÚ. Viz situace 1:2000. Jistá omezení hospodaření v těchto pásmech hygienické ochrany jsou podle výše uvedené zprávy firmy Aquatest následující:

PRO II. stupně-vnitřní (II. a)

V případě, že bude nutné porost přihnojovat průmyslovými dusíkatými hnojivy, lze je aplikovat pouze při jarním obrůstání porostů a po první seči. V tom případě doporučujeme použít jednorázovou dávku dusíku maximálně 60 kg x ha- 1 při jedné aplikaci, celkově za rok tedy maximálně 120 kg x ha- 1. Je zakázáno aplikovat močovinu, dusíkaté vápno a bezvodý čpavek.

Při aplikaci močůvky a přípravků pro chemickou ochranu rostlin, je nutné mít souhlas příslušných

vodohospodářských a hygienických orgánů. Jelikož z vyhodnocení hydrodynamických zkoušek není patrný vliv blízkého Mlýnského potoka na vydatnost vrtu předpokládáme, že jeho dno je zakolmatované. Potok proto doporučujeme ponechat ve stávajícím stavu a neprováděl na něm jakékoliv nepropustné úpravy.

PHO II. stupně-vnější (II. b)

Hnojení organickými hnojivy je v této části pásma bez omezení. Močůvkou lze však hnojil pouze do dávky 150 kgN x ha- 1 a kejdou do 240 kgN x ha- 1 . Při vyšších hodnotách je nutno použít systém dělených dávek. Vápnění a hnojení průmyslovými hnojivy s výjimkou dusíkatých hnojiv se provádí stejným způsobem jako na pozemcích běžně obhospodařovaných. Při aplikaci dusíku

doporučujeme maximální jednorázovou dávku 80 kg x ha- 1. Celková dávka dusíku by neměla přesáhnout 140 kg x ha- 1. Další doporučení týkající se zásad hnojení, kterými je možno se řídit, jsou uvedena v Komplexní melodice výživy rostlin. Při stanovení dávky fosforečného hnojiva

je nutno přihlížel k obsahu kadmia ve hnojivu a celkovou dávku fosforu přizpůsobil hygienickému limitu 3 g kadmia na hektar za rok.

Z důvodu morfologie terénu (značného sklonu) nedoporučujeme v této oblasti zřizoval polní hnojiště a kompostiště.

Pesticidní látky lze aplikovat pozemně letecky, používat však lze pouze přípravky povolené pro aplikaci v ochranných pásmech vodních zdrojů , které uvádí Seznam povolených přípravků pro ochranu rostlin.

Podle zákona č.11/1992 Sb . o ochraně přírody a krajiny, není povoleno mimo zastavěná území obcí umísťoval stavby do vzdálenosti 20 m od břehové čáry vodních toků a 50 m od katastrální hranice rybníků.

Všechna vodovodní a kanalizační vedení včetně vodojemů, úpravny vody a čerpacích stanic mají stanovená ochranná pásma. Stávající centrální čistírna odpadních vod má vyhlášené pásmo hygienické ochrany. Stejně tak je bude mít i nově rozšířená ČOV.

3. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Stav

Ve městě Spálené Poříčí je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, ze kterého odebírá pitnou vodu 78 % obyvatel. Zdrojem vody je vrt, ze kterého je voda čerpána do zemního vodojemu 2 x 100 m3, 470 / 473 m n.m. Přívodní a rozvodné vodovodní řady jsou zhotoveny z PVC, Pe DN 90 - 160, celkové délky 9,7 km. Byl zrekonstruován objekt úpravny vody včetně instalace nové technologie a připojení dalšího vrtu. Byl dokončen vodovodní řad propojující zrekonstruovanou úpravnu vody s vodovodními řady v obci Těnovice a Hořehledy (PE 110 a PE 90 v celkové délce 859 m). 22 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodních rozvodů je město Spálené Poříčí

Návrh

Vodovodní síť bude postupně doplněna na celé území města a  v nových rozvojových lokalitách.

4. KANALIZACE

Stav

Město Spálené Poříčí má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je provedena z betonových, plastových a kameninových trub DN 250 - 1000, o celkové délce 10,14 km. Od 82 % obyvatel jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace s kořenovou ČOV . 18 % obyvatel vypouští odpadní vody po předčištění v septicích do kanalizace. Recipientem je potok Bradava (síť NATURA).

Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do potoka Bradava.

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je město Spálené Poříčí.

Návrh

Město má zpracovaný záměr na rozšíření nové části kanalizace a částečnou rekonstrukci staré nevyhovující. S realizací uvažuje podle finančních možností. Akce zahrnuje rekonstrukci (1 200 m) a doplnění (5210 m) kanalizační sítě města, prioritně budou řešeny splaškové

kanalizace v ulicích Republikánská (700m), Štítovská (600m) a Rodáků (300m) a změnu technologie nevyhovující ČOV – novou mechanicko – biologickou s kapacitou 2 000 EO s dlouhodobou aktivací a stabilizací kalu a jemnobublinou areací včetně kalového hospodářství. Stávající kořenová ČOV bude začleněna jako dočištění odtoku. Po dokončení stavby se předpokládá odkanalizování 100 % obyvatel.

Vymezena je plocha pro rozšíření čistírny odpadních vod navazující na stávající čistírnu:

2.6b – plochy technické infrastruktury (čistírna odpadních vod- stavba bude vodohospodářsky zabezpečena)

2.6c – plochy technické infrastruktury (čistírna odpadních vod- stavba bude vodohospodářsky zabezpečena)

Srážkové vody

Likvidace srážkových vod bude řešena podle zásad:

- maximální množství srážkových vod bude přirozeně vsakováno na místě do půdy (omezit zpevňování ploch nepropustnými povrchy)

- ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody přednostně oddílnou kanalizací (v nových rozvojových lokalitách a při rekonstrukcích stávající kanalizační sítě)

- odvádět srážkové vody jednotnou kanalizací jen ve výjimečných případech

2.10.3 Zásobování elektrickou energii

Vedení velmi vysokého napětí

V řešeném území není vedena trasa vedení velmi vysokého napětí. S výstavbou vedení VVN 110 kV uvažují ZÚR PK západně od spáleného Poříčí.

Vedení vysokého napětí

Odběr elektrické energie Spáleného Poříčí je orientován na transformovnu 1lO/22 kV Nepomuk, vývod 22 kV Blovice. Hlavní napájecí vedení o průřezu 3x70 mm2 prochází územím od jihozápadu k severovýchodu a pokračuje dále na Mirošov a do transformovny 110/22 kV Rokycany.

V části tohoto úseku došlo k rekonstrukci vedení na průřez 3x110 mm2 . Z hlavního napáječe odbočují přípojky k osmi transformačním stanicím, sedm stanic je napojeno venkovním vedením AlFe o průřezech 3x50 mm2 , 3x35 mm2 a 3x25 mm2 , jedna stanice je připojena jednožilovými kabely AXEKCY 70 mm2 . V osadě Hvížďalka je jedna transformační stanice připojena venkovním vedením. V přiložených tabulkách je seznam transformačních stanic s popisem typů stanic a výkonů instalovaných transformátorů. V celém řešeném území činí instalovaný výkon transformátorů osazených ve stanicích 3590 kVA. Z toho pro průmysl 800 kVA a pro zemědělství 250 kVA, 2540 kVA slouží k zásobování bytů a občanské vybavenosti.

Bilance potřeb elektrické energie

Stávající stav

V současné době není obec plynofikována a byty v obci jsou rozděleny podle spotřeby elektrické energie do tří skupin:

skupina "A" byty, ve kterých se elektřiny používá k osvětleni a pro drobné domácí spotřebiče s příkonem do 3 , 5 kVA /příkon na 1 b.j. 6 kW , včetně základního občanského vybavení 7,2 kW/

skupina "B" - byty, ve kterých se elektřiny používá navíc k vaření a pečení a k ohřevu užitkové vody /příkon na 1 b . j . 10 kW , včetně základního obč. vybavení 13 kW

skupina "C" - byty plně elektrifikované, včetně vytápění / př1kon na 1 b.j. 10 kW, včetně  základního obč. vybavení 14 kW/.

V některých objektech občanské vybavenosti je instalováno el. vytápění /zákl. škola, obecní úřad, nákup středisko, hostinec, objekt býv. pivovaru, META, potraviny, masna a další/.  Současný stav rozvodné sítě VN a NN neumožňuje vyhovět všem požadavkům na zřízení el. vytápění (týká se hlavně okrajových částí sídla, kde vzdálenost od transformační stanice je velká a rozvody NN

nejsou dimenzovány na zvýšené příkony v rodinných domech). Dle urbanistických ukazatelů se postupně zvyšují hodnoty Ps (kW) vlivem modernizace domácností. V návrhu se předpokládá navýšení příkonu na jednu bytovou jednotku včetně základního občanského vybavení na 9,1 kW pro skupinu A 16,3 kW pro skupinu B 17, 5 kW pro skupinu C (při smíšeném e1. vytápění - AKU +

přímotopné)

Soudobost pro sídlo s 440 byty činí u skupiny A - 0,24, u skupiny B - 0,24 a u skupiny C - 0,62.

Soudobý příkon sídla 					Ps (kW):

byty včetně základního občanského vybavení:

176 x 7,2 x 0,24=						304

234 x 13 x 0,24=						730

40 x 14 x 0,62= .						347

vyšší občanské vybaven=					750

průmysl=							500

zemědělství=							  50

ce1kem 						          2681= 2680 kW

Návrh

Bilance e1. energie je zpracována na základě předpokladu realizace plynofikace obce, to znamená, že nově navrhované byty jsou zařazeny z hlediska spotřeby el. energie do skupiny "A". Z finančních důvodů je důležité, aby plynofikace území proběhla v co nejkratší době.

Soudobý příkon el. Energie					Ps (kW)

51 - 5 r.d. - 8 b. j. x 9, 1 x 0,24=				    17

52 - 3 r.d. - 5 b. j. x 9, 1 x 0,24=				    11

53 - 4 r.d . - 6 b. j . x 9,1 x 0,24=				    13

54 – výroba=							  160

55 - tělocvična (el. Vytápění)=				  110

56 - dům s pečovatelskou službou=				    79

59 – garáže=							      2

60 - 4 r.d. - 6 b . j. x 9,1 x 0,24=				    13

61 - požární zbrojnice=					    15

celkem								  420 kW

rezerva na stávající stav=					  300 kW

Celkem včetně rezervy					  720 kW

Soudobý příkon sídla na konci návrhového období

Ps = 3401 = 3400 kW

Urbanistická rezerva					Ps (kW)

81 - výroba= 							200

82 - dlouhodobá rezerva pro bydlení=			  46

83 - 9 r.d. - 14 b. j. x 9,1 x 0,24=				  31

84 - 7 r.d. - 11 b. j. X 9,1 x 0,24=				  24

85 - 9 r. d. - 14 b. j. x 9 , 1 x 0,24=				  31

86 - 5 r.d . - 8 b . j. x 9,1 x 0,24=				  17

87 - bydlení s podnikáním=					120

88 - 3 r. d. - 5 b. j . x 9, 1 x 0,24=				  11

91 - čerpací staníce pohonných hmot=			  35

92 - drobná výroba a služby=					100

93 - občanská vybavenost =					  20

celkem rezerva=						635 = 640 kW

Návrh řešení

Varianta 1

Dle sdělení zástupců ZČE Plzeň a Klatovy je na stávajících vedení 22 kV využitelná rezerva cca 1,5, max. 2 MW. vyšší nároky je možno požadovat až po vybudování transformovny 110/22 kV v Blovicích. Ještě v průběhu roku 1995 se nahradí transformační stanice TS-1 (obec) vestavěnou stanici TS-A, která bude umístěna v zámku . Transformační stanice se připojí jednožilovými kabely AXEKCY 70 mm2 z přechodového bodu vybudovaného u zdravotního střediska. Část venkovního

vedení od TS-1 se až k přechodovému bodu zruší. Nová transformační stanice bude stavebně řešena pro instalování dvou transformátorů 630 kVA, osadí se dva transformátory 250 kVA, ve výhledu 400 kVA.

Pro posílení jižní části obce se u transformační stanice TS-4 (obec III stavební obvod) vybuduje přechodový bod, ze kterého kabely AXEKCY 70 mm2 napojí transformační stanici TS-B 2x630 kVA (typu holtab nebo podobného ekologického typu). Ve stanici bude osazen 1 stroj 250 kVA, ve výhledu 2x250 kVA.

Výrobní plocha 54 bude zásobována z transformační stanice TS-C. Typ a velikost stanice se přizpůsobí konkrétnímu požadavku výrobního závodu . Napojení stanice se provede venkovním vedením 3x42 mm2 z hlavního napáječe. Pro předpokládaný příkon cca 160 kW se osadí transformátor o výkonu 250 kVA.

Lokalita Pod Tisovcem bude zásobována z nové dvousloupové transformační stanice TS-D lx630 kVA. Napojení stanice se provede venkovním vedením 3x42 mm2 z přípojky k TS-5 (obec II) . Ve stanici se osadí transformátor 100 kVA, při využití rezervních ploch 250 kVA, případně. 400 kVA.

Lokality 51 a 60 budou zásobovány el. energií ze stávající transformační stanice TS-9, kde se provede po úpravách stanice výměna transformátoru 250 kVA za jednotku 400 kVA.

Zásobování elektrickou energií lokality 2.8 bude zajištěno z nové transformační stanice na okraji této lokality.

Výhled

Výrobní plochy 81 je možno zásobovat z transformační stanice TS-C (rezerva ve výkonu až do výše 630 kVA) nebo 2 dalších transformačních stanic, které budou umístěny přímo v návrhových plochách (pokud nedojde k dohodě s majitelem TS). Jihovýchod sídla (lokality 88 a 86 a stáv.  objekty) se připojí z nové transformační stanice TS-E, která bude dvousloupová 630 kVA, napojena vedením AlFe 3x42 mm2 . Severozápadní část sídla (lokalita Nad továrnou) bude zásobována elektrickou energií z nové transformační stanice TS-F, transformační stanice bude dvousloupová 630 kVA s přípojkou 22 kV vedením 3x42 mm2 . Výhledové výrobní plochy 92 se připojí z transformační stanice TS-G. Tato dvousloupová transformační stanice 630 kVA se osadí transformátorem 160 kVA, přípojka ke stanici bude venkovním vedením AlFe 3x42 mm2 .

Závěr

Pro posílení stávajících rozvodů VN 22 kV se dokončí rekonstrukce vedení od Mirošova z transformovny 110/22 kV Rokycany na průřez 3x110 mm2 . Další rozvoj sítí 22 kV bude postupný a bude realizován v průběhu l5ti let, na které je územní plán zpracováván. Pořadí výstavby transformačních stanic bude přizpůsobeno realizaci zástavby. Výkon v transformačních stanicích na konci návrhového období činí 4590 kVA. Zatížení transformátorů se předpokládá cca 74 %.

Při využití urbanistických rezerv bude zvýšen výkon v transformačních stanicích na 5760 kVA, zatížení transformátorů cca 70 %. Pro výrobní plochy je při plynofikaci sídla možno

využít vyššího příkonu o dalších cca 200 kW.

Sekundární rozvody

Rozvody nízkého napětí budou v nových ucelených lokalitách budovány přednostně zemními kabely. Z nových transformačních stanic se výkon vyvede kabely i do stávající sítě NN, která je kromě části náměstí a sídliště pouze venkovní. Venkovní rozvody NN neumožňují připojit

elektrická topení ve stávajících objektech. Potíže jsou v ulicích Mírová, Rodáků, Čechova a Republikánská. Zahuštěním transformačních stanic a postupným budováním kabelové sítě NN se tato situace zlepší a požadavky budou splněny.

Veřejné osvětlení

Stávající veřejné osvětlení je vybudováno převážně s venkovními rozvody. Nové veřejné osvětlení je vybudované v prostoru náměstí. Do nových lokalit rodinných domů se doporučuje navrhoval veřejné osvětlení s kabelovými rozvody. Nové komunikace jsou komunikacemi Dl nemotoristické zklidněné, stupeň osvětlení V, pro které jsou předepsány hodnoty osvětlení dle ČSN 36 0410:

- intenzita osvětlení EPK = 2 lx

- celková rovnoměrnost osvětlení EMIN : Ep= 1 : 10

Těmto hodnotám odpovídá osvětlení venkovním výbojkovým svítidlem např. 4460570- lx70 W, umístěném na stožár 6 m vysoký. Rozteč stožárů pro tento zdroj je 40 m pro osvětlovací soustavu jednostrannou .

Telefon

Obec Spálené Poříčí je součástí uzlového telefonního obvodu Blovice. Automatická telefonní ústředna je umístěna v Hořehledech . Ve Spáleném Poříčí je v objektu bývalého pivovaru umístěn traťový rozvaděč, ze kterého jsou připojeni účastníci. Stávající telefonní rozvody jsou provedeny převážně venkovním vedením, v prostoru náměstí jsou po rekonstrukci položeny zemní kabely. Do roku 1998 se předpokládá osazení samostatné digitální ústředny v obci. Pro její umístění je nutno rezervoval pozemek (obecní) cca 100 2 , nejlépe v blízkosti traťového rozvaděče, s přístupovou komunikací. Při výstavbě nových objektů je nutno při stavbě základů ponechat možnost pro telefonní přípojku zemním kabelem. Podlé skutečné potřeby se provede rozšíření místní telefonní sítě, jejíž rekonstrukce proběhla v roce 1994 .

Příjem České televize

České programy je možno ve Spáleném Poříčí přijímat z vysílačů Krašov , Krkavec a Radyně. Příjem je špatný. Program ČT-l je zajištěn pouze pro 30 % obyvatel, program TV NOVA pro 50 % obyvatel. ČT-l na 31. kanálu z Krašova nebo na 34. kanálu z Krkavce. TV NOVA na 41 . kanálu z Radyně. Řešením špatného stavu je zavedení kabelové televize. Standardní nabídka je na příjem 6ti programů (ČT-I, ČT-2, NOVA, 3 německé) a možnost městského informačního kanálu.

Rozvody pro kabelovou televizi je možno pokládat při dodržení CSN do společné rýhy s ostatními sítěmi (telefon, NN , VO) .

Meziměstské telefonní kabely

V současné době není v řešeném území zařízení patřící pod správu SPT TELECOM a.s., Provoz přenosové techniky Plzeň, Pod Všemi Svatými 10 , Plzeň . Vyjádření je přiloženo a je z něj patrné, že je vystaveno pouze na 1 rok a je určeno pouze pro potřeby územního plánu. Všechny další stupně projektové dokumentace je nutno proto předložit znovu k vyjádření na výše uvedenou adresu .

Zájmové území

V zájmovém území není vedena trasa vedení velmi vysokého napětí. V přiložené situaci

1 : 25 000 jsou vyznačeny linky 22 kV. Dvě hlavní větve vedení se u Blovic spojují a pokračují do transformovny Nepomuk. Hlavní vedení 22 kV je v průřezu 3x70 mm2 , přípojky k transformačním stanicím jsou průřezů menších . Kabely 22 kV jsou položeny ve Spáleném Poříčí, zatím v úseku mezi TS-6 a TS-7 , připraven je k realizaci kabel 22 kV pro novou stanici na zámku .

2.10.4 Zásobováni teplem

V této části je řešeno zajištění tepla pro nově navrhovanou výstavbu v návaznosti na současný stav a s ohledem na ekologii a současný trend v zásobování palivy a energií.

Použité podklady:

- urbanistické řešení, stav a návrh

- dotazníky zaslané obecním úřadem

- vlastní prů2kum na místě včetně projednání koncepce se starostou obce

Klimatické údaje:

- oblastní teplota				15°C

- počet topných dnů				235

- průměrná teplota v topném období		3,4°C

- klimatické číslo (18°C) 			3430

- převládající vítr				západní

- nadmořská výška				430 m.n.m.

Širší vztahy

V okolí sídla není žádný významný zdroj tepla a charakter stávající i navrhované výstavby ani neodpovídá centralizovanému zásobování teplem.

Současný stav

Teplo je zajišťováno převážně spalováním tuhých paliv, zejména hnědého uhlí a to jak v bytech a rodinných domech, tak i v objektech vybavenosti i průmyslových provozovnách. Vytápění elektrickou energií se uplatňuje jen v menším rozsahu. Elektrokotelnou je vytápěna především základní škola a provozovna firmy META. Dalších několik objektů je vybaveno lokálními el. topidly a dále je tímto způsobem vytápěno 30 bytů. Ve větším rozsahu se užívá el . energie pro ohřev užitkové vody. Protože obec není plynofikována , neužívá se plynu pro výrobu tepla vůbec.

Průzkumem bylo na území sídla zjištěno celkem 9 kotelen na tuhá paliva a 2 elektrokotelny. Tyto zdroje tepla jsou soustředěny v centrální a severovýchodní části obce. Instalované výkony kotelen se pohybují v rozsahu 0,16 až 3,48 MW, přičemž největší kotelnou je kotelna závodu ENGI . Základní technické parametry kotelen jsou uvedeny v tabulce v příloze této zprávy. Jejich situování je zřejmé z části grafické.

Navržená výstavba

V urbanistickém návrhu se počítá s výstavbou celkem 16 rodinných domů v různých částech sídla. Z vybavenosti je navržena výstavba tělocvičny základní školy, penzion a požární zbrojnice. Na severovýchodním okraji jsou umístěny rozvojové plochy pro výrobní účely. Výhledové plochy pro dlouhodobý rozvoj nebyly po stránce zásobování teplem řešeny. V návrhu se počítá s uskutečněním plošné plynofikace sídla. Protože výstavba zařízení na rozvod plynu včetně vysokotlaké přípojky a regulační stanice je značně nákladná, je nutno z hlediska ekonomického zajistit co největší odběr plynu. Z toho důvodu se počítá s komplexním užitím plynu u všech navržených rodinných domků pro vytápění, ohřev vody i vaření a s širokým uplatněním plynu

u stávajících objektů. V tomto případě by se nemělo vůbec rozvíjet elektrické vytápění s výjimkou u nově navržené tělocvičny základní školy, kde se počítá se zajištěním tepla elektrickou energií.

Pro penzion a výrobní plochy jsou navrženy plynové kotelny. Také se počítá s plynofikací všech stávajících kotelen na tuhá paliva

Výpočet kapacit

Tepelný výkon pro vytápění u nových objektu byl stanoven za předpokladu provedení stavebních konstrukcí s dobrými izolačními vlastnostmi dle předpokládaného obestavěného prostoru a zásad ČSN 38 33 50. Tepelný výkon pro ohřev užitkové vody byl stanoven z počtu osob dle ČSN 06 0320. Na výrobních plochách byl celkový tepelný výkon určen ze směrné hodnoty 50 kW/1000 m2 a přibližně výměry plochy. Na této ploše byla navržena jedna kotelna, představující celkovou potřebu tepla. Předpokládá se však vznik většího počtu kotelen s celkovým uvedeným výkonem. Pro průměrný rodinný domek lze pak počítat s výkonem 15 kW pro vytápění a 2 kW pro ohřev vody.

Plochy Č. 54 - Výrobní území - kotelna KA

Výměra plochy				18.000 m2

Tepelný výkon				900 kW

Plocha Č. 55 - Tělocvična - stávající kotelna E-1

Obestavěný prostor 				3.600 m3

Měrná tepelná ztráta				0,8 W/m3 . K

Vnitřní teplota					15 °C

Výkon pro vytápění				90 kW

Výkon pro ohřev vody			  8 kW

Výkon celkem 				98 kW

Plocha Č. 56 - Penzion - kotelna KB

Obestavěný prostor 				6.000 m3

Měrná tepelná ztráta				0,6 W/m3 .K

Vnitřní teplota 				20°C

Výkon pro vytápění				130 kW

Výkon pro ohřev vody			  20 kW

Výkon celkem					150 kW

Plocha č. 61 - Požární zbrojnice - kotelna KEe

Obestavěný prostor				3.500 m3

Měrná tepelná ztráta				0,7 W/m3 .K

Vnitřní teplota 				15°C

Výkon pro vytápění				75 kW

Výkon pro ohřev vody			  5 kW

Výkon celkem					80 kW

Závěr

Pro rozvoj v zásobování teplem je třeba uskutečnit plynofikaci obce co nejdříve.

2.10.5 Zásobování plynem

Obsahem této části je návrh zařízeni na rozvod plynu.

Použité podklady

- urbanistické řešení, slav a návrh

- vlastní průzkum na místě s projednáním koncepce

- projednání zásad plošné plynofikace s plynárenským

podnikem

Širší vztahy

Obec není napojena na dálkový rozvod plynu. Nejbližší vysokotlaké plynovody, kde by se mohla napojit přípojka pro Spálené Poříčí, jsou na západní straně Blovic.

Současný stav

Z plynných paliv se používá jen propan-butan v lahvích pro vaření u cca 170 domácností.

Navržená výstavba

V urbanistickém návrhu se počítá s výstavbou celkem 16 rodinných domů v různých částech sídla. Z vybavenosti je navržena výstavba tělocvičny základní školy, penzion a požární zbrojnice. Na severovýchodním okraji jsou umístěny rozvojové plochy pro výrobní účely. Výhledové plochy pro dlouhodobý rozvoj nebyly kapacitně v zásobováním plynem řešeny.

Navržené řešení

Návrh řeší plošnou plynofikaci sídla s napojením na dálkový rozvod zemního plynu. Dle projednání s oddělením správy vysokotlakých zařízení je možno přípojku pro Spálené Poříčí napojit na stávající VTL plynovod DN 100 severozápadně od Blovic. Trasa přípojky by byla vedena podél severního okraje Blovic, kde by přecházela přes železnici, silnici a řeku. Dále by byl plynovod veden v nezalesněném terénu po polích až k regulační stanici o výkonu 2.000 m3 /hod.; situované na severním okraji centrální části Spáleného Poříčí. Pro vlastní sídlo je navržena středotlaká rozvodná

síť s provozním tlakem 0,3 MPa, jejíž rozsah je zřejmý z části grafické.

S užitím plynu se počítá u všech nově navržených 16 rodinných domů a to pro vytápění, ohřev užitkové vody i vaření. Pro nový penzion je navržena plynová kotelna, stejně jako pro požární zbrojnici. Na rozvojové ploše pro výrobní účely (č. 54) je vyznačena jedna kotelna, ale předpokládá se vznik několika plynových kotelen v závislosti na počtu uživatelů na této ploše, nebo i počtu objektů. Součtový výkon všech kotelen by však měl odpovídat výkonu kotelny KA.

S užitím plynu se dále počítá pro plynofikaci všech stávajících uhelných kotelen a předpokládá se i široké užití plynu u veškeré stávající zástavby. Přitom by měl být postup výstavby rozvodů plynu směrován přednostně do prostorů nově navrhované výstavby a k nejvýznamnějším

odběratelům.

Výpočet kapacit

Všechny hodnoty spotřeby plynu jsou pro zemní plyn. Bytová spotřeba byla vypočtena dle průměrných, níže uvedených hodnot se započtením koeficientů současnosti dle ČSN 38 6441 . Přitom bylo počítáno s komplexní plynofikací všech 16 nově navržených rodinných domů a s užitím plynu u stávající zástavby pro vaření v 50 %, pro ohřev vody v 60 % a pro vytápění v 80 %. Ze současných 440 bytů v obci je 300 bytů v rodinných domech. Při tom u 108 bytů bude i

nadále teplo a teplá užitková voda zajišťována z kotelen.

Průměrná bytová spotřeba:

vaření 							0,85 m3 /hod.			   170 m3 /rok

ohřev vody						2,1 m3 /hod.			   300 m3 /rok

etážové vytápění					2, 1 m3 /hod .			1 700 m3 /rok

vytápění domků					3,0 m3 /hod			3 300 m3 /rok

Bytová spotřeba hodinová :

vaření (16+440xO,5) x O,85xO,27=			  54 m3 /hod.

ohřev vody (16+300xO,6)x2,1xO,27=		111 m3 /hod.

etážové vytápění (32)x2, 1xO,8 =			  54 m3 /hod.

vytápění rod. domů (16+300xO,8)x3,OxO,8=	614 m3 /hod.

Celkem 						833 m3 /hod

Bytová spotřeba roční

vaření (16+440xO,5)x170=		=		  40.000 m3 /rok

ohřev vody (16+300xO,6+32)x300			  68.000 m3 /rok

etážové vytápění (32x1700)=				  54.000 m3 /rok

vytápění rod. domů (16+300xO,8)x3300=	          	845.000 m3 /rok

Celkem 					         1.007.000 m3 /rok

Spotřeba plynu pro plynofikaci stávajících kotelen i pro nově navržené kotelny byla určena z výhřevnosti plynu, výkonu kotelen, účinnosti kotlů a předpokládané roční výroby tepla.

Rekapitulace spotřeby plynu:

Bytová spotřeba 					  833 m3 /hod.			1.007 000 m3 /rok

Nové kotelny 						  117 m3 /hod.		   	   372 000 m3 /rok

Stávající kotelny 					  768 m3 /hod.			2.441 000 m3 /rok

Celkem 					     	1718 m3 /hod.			3.820.000 m3 /rok

Závěr

Aby bylo dosaženo žádoucího efektu plynofikace , bylo by třeba zajistit její realizaci co nejdříve, nejpozději do roku 2000. V případě, že bude plynofikace perspektivní, je třeba zpracovat generel gazifikace.

2.11 Veřejně prospěšné stavby

Vymezeny jsou veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva ke stavbám a pozemkům vyvlastnit:

Stavby dopravní infrastruktury

- místní komunikace (lokality 2.2b, 2.3d, 2.3e)

Stavby technické infrastruktury

- vedení 110 kV Rokycany-Blovice-Nepomuk (převzato ze ZÚR PK)

- plochy pro rozšíření čistírny odpadních vod (lokality 2.6b, 2.6c)

Opatření na ochranu pře přívalovými srážkami

- ochranný extravilánový příkop (lokalita 2.10)

2.12 Vyhodnocení záboru zemědělského a lesního půdního fondu

1. Průvodní zpráva

1.1 Úvodní část

K hodnocení záboru zemědělského a lesního půdního fondu pro účely územně plánovací dokumentace je zpracována zemědělská příloha, která obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Obsah zpracované přílohy dodržuje požadavky platných předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu – zák. č. 334/92 Sb. a prováděcí vyhl. č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Z hlediska lesního půdního fondu je respektována vyhl. bývalého FMTIR Č . 12/78 Sb . o ochraně LPF při územně plánovací činnosti a ustanovení § 5 odst. 2  zákona o lesích Č. 61/1977 Sb., kde musí být všechny stupně ÚPD (VÚC, SÚ, Z) před jejich schválením opatřeny souhlasem

orgánu státní správy lesního hospodářství , nejlépe Okresních úřadů.

Podkladem pro vyhodnocení předpokládaných záborů je zpracovaný urbanistický návrh ÚPN-SÚ Spálené Poříčí, dříve zpracované průzkumy a rozbory, koncept a souhrnné stanovisko ke konceptu.

Informace o vybraných pozemkových parcelách dotčených urbanistickým řešením jsou aktualizovány podle výpisů z evidence KN Katastrálního úřadu Plzeň - jih (zajistil objednavatel) .

Údaje jsou dále upřesněny podle podkladů stavebního úřadu, oddělovacích geometrických plánů či územních rozhodnutí , vydaných k termínu zpracování zemědělské přílohy.

Území řešené urbanistickým návrhem se nachází v katastru obce Spálené Poříčí, kde hranice katastrálního území jsou v grafické části výrazně podchyceny. Zemědělskou půdu v tomto území obhospodařuje ZD Spálené Poříčí, které zde má hlavní sídlo a provozy zemědělské výroby (ŽV a RV). V samotné obci má areál a objekty živočišné výroby a rostlinné výroby a další objekty skladového hospodářství.

1.2 Urbanistický návrh a požadavky nových funkčních souborů na plochy

Zpracovaný návrh ÚPN-SÚ pro obec Spálené Poříčí vychází z potřeb pořizovatele, které byly řešeny v konceptu a na základě připomínek upřesněny v konečném návrhu ÚPN-SÚ. V grafické části územního plánu jsou podchyceny upravené lokality pro období návrhu a rezervních ploch. Severním okrajem území prochází výhledová trasa obchvatu obce, která je graficky vyznačena, ale do záboru není zahrnuta jako jiné výhledové plochy. Nové funkční využití vybraných ploch (lokalit) z hlediska urbanistické koncepce a požadavků na ochranu ZPF, byly v rámci prací na konceptu řešení uvažovány dvě varianty uspokojení nároků na plochy pro požadovanou výstavbu.

1 . Rozvoj obce v rámci stávajícího intravilánu - hranice zastavěné plochy s rezervními plochami

navazujícími na stávající zastavěné území

2. Výstavbu realizovat na volných plochách severním směrem - výrobní území.

Vzhledem k rozsahu požadavků obce na výstavbu, omezení možností výběru vhodných lokalit a dodržení zásady výrazně nezasahovat do půdních celků zemědělského půdního fondu nejsou jiné možnosti územního rozvoje. Po zhodnocení hledisek provozu a ochrany ZPF bylo

výrazně přihlédnuto k první variantě, soustřeďující nové plochy k zastavěné části obce, kde jsou využitelné stávající inženýrské sítě a omezit zásahy do ucelených ploch ZPF.

Soupis záborem dotčených lokalit a pozemkových parcel s funkčním využitím je v tabulkové části doložen. Označení lokalit zůstává podle konceptu, i když v návrhu řešení došlo k několika znatelným změnám. V návrhu ÚPN-SÚ je lokalita číslo 34 - zámecký park - po šetření stávajících pozemků doplněna do záboru, neboť území nelze dále zemědělsky využívat (v konceptu změna kultury). Tímto došlo k nárůstu zabraných ploch.

Popis lokalit - návrhové období:

Lokalita 51 zůstává pro výstavbu 5 RD, umístění ve stávající zástavbě, zábor 0,56 ha převážně

zahrad

Lokalita 52 - výstavba 3 RD - stávající proluka, zábor luk a orné půdy 0,40 ha

Lokalita 53 - výstavba 4 RD na pozemcích s návazností na stávající zástavbu, zábor 0,48 ha orné půdy

Lokalita 54 - plocha určená pro výrobní území s návazností na stávající výrobní objekty, zábor 1,85 ha orné půdy s odvodněním 0,70 ha ploch

Lokalita 55 zůstává pro tělocvičnu, návaznost na stávající objekty, zábor 0,31 ha zahrad

Lokalita 56 - zůstává pro výstavbu domu s pečovatelskou službou, zábor 0,13 ha zahrad

Lokalita 57 pro výstavbu RS plynu, 0,02 ha ostatní plochy

Lokalita 58, 61 - bez záboru - kašna, požární zbrojnice

Lokalita 59 - výstavba garáží, 0,06 ha zahrad

Lokalita 60 - zůstává pro 4 RD, návaznost na stávající domy u komunikace, zábor 0,43 ha zahrad

Rezervní plochy s novým funkčním využitím:

Lokalita 81 - rozloha 2,02 ha pro výrobu

Lokalita 83 až 86 - zůstává pro výstavbu rodinných domků jak je uvedeno v tabulce

Lokalita 89 - rozšíření prostor v okolí koupaliště, zábor 0,98 ha luk

Lokalita 92 pozemky pod plánovaným obchvatem sídla, zábor 0,84 ha orné půdy

Lokalita K - zábor pro komunikace 0,15 ha

Rozloha území pro zámecký park požaduje plocha 10,82 ha mezi tokem Bradava a Mlýnským potokem.

1.3 Závěr

V řešeném území ÚPN-SÚ návrh dochází k celkovému záboru 23,27 ha ploch, z toho 2,83 ha leží v zastavěné části a 20,44 ha mimo zastavěnou část. Výměra záboru zemědělské půdy činí 20,98 ha, z toho 2,81 ha v zastavěné části a 18,17 ha mimo zastavěnou část obce. Podle časového harmonogramu připadá na návrhové období 16,21 ha a pro rezervní plochy se počítá 8,06 ha ploch

Ze zemědělské půdy se nejvíce zabírá orné půdy 8,58 ha, zahrad 3,54 ha, luk 8,81 ha a pastvin 0,05 ha. Nezemědělských ploch se zabírá 2,29 ha, z toho připadá 0,15 ha lesní půdy, 2,04 ha ostatních ploch a 0,10 ha ostatních vodních ploch.

Návrh některých svažitějších ploch na změnu kultury (druhu pozemku) z orné půdy na trvalý travní porost řeší zpracovaný ÚSES, nebo bude předmětem až pří zpracování komplexních pozemkových úprav, které se zde zatím nepřipravují .

Dotčená zemědělská půda nenaruší organizaci zemědělské výroby ani strukturu zemědělského půdního fondu .

2.13 Civilní obrana

Ochrana obyvatel a osazenstva objektů bude zajištěna v souladu se stávajícím plánem ukrytí obyvatelstva.

Zásady pro ukrytí :

Podíl ukrytých obyvatel a osazenstva objektů - 100 %

Druh úkrytu - protiradiační úkryty budované svépomocí (minimální koeficient zeslabení ko = 50)

Pro novou výstavbu rodinných domků budou navrženy PRÚ ve vhodných sklepních prostorách. Ukrytí zaměstnanců výrobních podniků a organizací bude navrženo v rozsahu nejsilnější směny, vybudování úkrytu zajistí majitel. Celková kapacita ukrytí obyvatelstva bude zajištěna pro návrhovou velikost sídelního útvaru, která činí 1500 obyvatel.

Grafická část

1. Funkční využití ploch-právní stav po změně č. 2			1 : 2 000

2. Doprava-právní stav po změně č. 2				1 : 2 000

6. Území města-právní stav po změně č. 2				1 : 25 000

8. Veřejně prospěšné stavby-právní stav po změně č. 2		1 : 2 000

a. Koordinační výkres-právní stav                     			1 : 2 000

C. POUČENÍ

Proti dokumentaci právního stavu po změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru Spálené Poříčí, vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

D. ÚČINOST

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

...............................................					.............................................................

Jindřich Jindřich						Ing. Pavel Čížek

místostarosta města					 	starosta města